Areal Kompaktstrahler                                                                            Blatt 1 von 2

Areal-Kompaktstrahler
für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 250W HST, VVG,
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei, Edelstahlbügel mit einseitiger Winkelgrad Einstellskala, elektrische Betriebsgeräte im Leuchtengehäuse eingebaut,

asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium,

ESG Sicherheitsglasscheibe, klar, gehalten durch 4 VA-Vorreiberdrehverschlüsse,

abklapp- und abnehmbar, Silikon-Profildichtung,

Lackierung RAL 9006

Schutzart : IP 65

Schutzklasse : I (optional SK II)

Best.-Nr.: PSH-232108/VA

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Areal-Kompaktstrahler
für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 400W HST, VVG,
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei, Edelstahlbügel mit einseitiger Winkelgrad-Einstellskala, elektrische Betriebsgeräte im Leuchtengehäuse eingebaut,

asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium,

ESG Sicherheitsglasscheibe, klar, gehalten durch 4 VA-Vorreiberdrehverschlüsse,

abklapp- und abnehmbar, Silikon-Profildichtung,

Lackierung RAL 9006

Schutzart : IP 65

Schutzklasse : I (optional SK II)

Best.-Nr.: PSH-232118/VA

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Areal-Kompaktstrahler
für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1000W HST, VVG,
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei, Stahlbügel mit einseitiger Winkelgrad-Einstellskala,
elektrische Betriebsgeräte, Zündgerät an Leuchtengehäuse,

Vorschaltgerät und Kondensator gehören zum Lieferumfang und werden separat mitgeliefert,

siehe Zubehör

asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium, ESG Sicherheitsglasscheibe, klar, gehalten durch Draht Kniehebelverschlüsse aus Edelstahl rostfrei, abklapp- und abnehmbar, Silikonprofildichtung,

Lackierung RAL 9006

Schutzart : IP 65

Schutzklasse : I (optional SK II)

Best.-Nr.: PSH-237108/VA

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zubehör für  Areal-Kompaktstrahler

Gußkasten für Flächenstrahler  PSH 237106/VA  und PSH 237108/VA
mit 3 Kabeleinführungen 2 x M32 x 1,5 und 1 x M25 x 1,5 inklusiv

Einbau der zum Lieferumfang der Leuchte gehörenden Bauteile, wie Vorschaltgerät

und Kondensator, anschlußfertig verdrahtet.

Schutzart : IP 65

Best.-Nr.: T922006

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

Zweifach Traversen für Areal Kompaktstrahler  PSH-232...

Mastzopf    76 mm		T92416

Mastzopf    89 mm		T92417

Mastzopf  108 mm		T92418

Zweifach Traversen für Areal Kompaktstrahler  PSH-237108/VA

Mastzopf  108 mm		T92435

Areal Kompaktstrahler                                                                            Blatt 2 von 2

Areal-Kompaktstrahler
für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 250W HIT, VVG,
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei, Edelstahlbügel mit einseitiger Winkelgrad Einstellskala, elektrische Betriebsgeräte im Leuchtengehäuse eingebaut,

asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium,

ESG Sicherheitsglasscheibe, klar, gehalten durch 4 VA-Vorreiberdrehverschlüsse,

abklapp- und abnehmbar, Silikon-Profildichtung,

Lackierung RAL 9006

Schutzart : IP 65

Schutzklasse : I (optional SK II)

Best.-Nr.: PSH-232106/VA

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Areal-Kompaktstrahler
für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 400W HIT, VVG,
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei, Edelstahlbügel mit einseitiger Winkelgrad-Einstellskala, elektrische Betriebsgeräte im Leuchtengehäuse eingebaut,

asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium,

ESG Sicherheitsglasscheibe, klar, gehalten durch 4 VA-Vorreiberdrehverschlüsse,

abklapp- und abnehmbar, Silikon-Profildichtung,

Lackierung RAL 9006

Schutzart : IP 65

Schutzklasse : I (optional SK II)

Best.-Nr.: PSH-232116/VA

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Areal-Kompaktstrahler
für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1000W HIT, VVG,
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei, Stahlbügel mit einseitiger Winkelgrad-Einstellskala,
elektrische Betriebsgeräte, Zündgerät an Leuchtengehäuse,

Vorschaltgerät und Kondensator gehören zum Lieferumfang und werden separat mitgeliefert,

siehe Zubehör

asymmetrischer Reflektor aus Reinstaluminium, ESG Sicherheitsglasscheibe, klar, gehalten durch Draht Kniehebelverschlüsse aus Edelstahl rostfrei, abklapp- und abnehmbar, Silikonprofildichtung,

Lackierung RAL 9006

Schutzart : IP 65

Schutzklasse : I (optional SK II)

Best.-Nr.: PSH-237106/VA

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zubehör für  Areal-Kompaktstrahler

Gußkasten für Flächenstrahler  PSH 237106/VA  und PSH 237108/VA
mit 3 Kabeleinführungen 2 x M32 x 1,5 und 1 x M25 x 1,5 inklusiv

Einbau der zum Lieferumfang der Leuchte gehörenden Bauteile, wie Vorschaltgerät

und Kondensator, anschlußfertig verdrahtet.

Schutzart : IP 65

Best.-Nr.: T922006

Fabrikat:  Schmidt-Strahl Rademacher

Zweifach Traversen für Areal Kompaktstrahler  PSH-232...

Mastzopf    76 mm		T92416

Mastzopf    89 mm		T92417

Mastzopf  108 mm		T92418

Zweifach Traversen für Areal Kompaktstrahler  PSH-237108/VA

Mastzopf  108 mm		T92435