# Canto-Bahnsteigleuchten                                                                       Blatt 1 von 2

# Canto-Bahnsteigleuchten 1-fach

Canto-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x50W HST, VVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung,

Radal-Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007

Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse:    II

Best.-Nr.: 	PSH-395321/VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Canto-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x70W HST, VVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung,

Radal-Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007

Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse:   II

Best.-Nr.: 	PSH-395323/VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Canto-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit Natriumdampf-Hochdrucklampe, 1x100W HST, VVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung,

Radal-Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007

Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse:   II

Best.-Nr.: 	PSH-395325/VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

# Canto-Bahnsteigleuchte 2-fach

Canto-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung

mit Natriumdampf-Hochdrucklampe 2x1x50W HST, VVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperatur-beständige Silikon-Dichtung,

Radal-Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m

Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse:    II

Best.-Nr.: 	PSH-395331/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Canto-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung

mit Natriumdampf-Hochdrucklampe 2x1x70W HST, VVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar,UV-stabilisierte pyramidenförmge Abdeckwanne klar, 
abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperatur-beständige Silikon-Dichtung, 
Radal-Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m

Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse:    I

Best.-Nr.: 	PSH-395333/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

# Canto-Bahnsteigleuchten                                                                       Blatt 2 von 2

Canto-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung

mit Natriumdampf-Hochdrucklampe 2x1x100W HST, VVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperatur-beständige Silikon-Dichtung, 
Radal-Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m

Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse: 	II

Best.-Nr.: 	PSH-395335/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

# Canto-Bahnsteigleuchte 1-fach mit Induktionslampensystem LMG-IHf

Canto-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit Induktionslampensystem, 1x85W LMG-IHf, EVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung, 
sphärisch geformten Seitenreflektoren, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007

Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse: 	II

Best.-Nr.: 	PSH-395302/VA/RAL 9007

Fabrikat:            Schmidt-Strahl Rademacher

Canto-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit Induktionslampensystem, 1x165W LMG-IHf, EVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung, 
sphärisch geformten Seitenreflektoren, einschließlich Anschlußleitung 6,50m 
Lackierung:       RAL 9007

Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse: 	II

Best.-Nr.: 	PSH-395311/VA/RAL 9007

Fabrikat:            Schmidt-Strahl Rademacher

# Canto-Bahnsteigleuchte 2-fach mit Induktionslampensystem LMG-IHf

Canto-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung

mit Induktionslampensystem 2x1x85W LMG-IHf, EVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperatur-beständige Silikon-Dichtung,

sphärisch geformten Seitenreflektoren, einschließlich Anschlußleitung 6,50m

Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse: 	II

Best.-Nr.: 	PSH-395306/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Canto-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung

mit Induktionslampensystem 2x1x165W LMG-IHf, EVG

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar,

abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperatur-beständige Silikon-Dichtung, 
sphärisch geformten Seitenreflektoren, einschließlich Anschlußleitung 6,50m

Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 	IP 54

Schutzklasse:   II

Best.-Nr.: 	PSH-395312/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher